MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Pavimentação asfáltica com CBUQ da rua Gaspar Silveira Martins, trecho entre a BR 468 até a rua Antônio Gonçalves de Oliveira no município de Três Passos-RS. Área a ser pavimentada 25.541,90m² com espessura final de 7 cm (reperfilamento com 3 cm compactados de BINDER e 4 cm compactados de capa de rolamento com CBUQ).

1- PLACA DE OBRA :
1 unidade ( 2,00x1,125)metros.
 Total = 2,25 m²
2-CAPINA( PAVIMENTO EXISTENTE):
 Capina ( 100 x 0,20)= 20m²
Total = 20m²
3-MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
Calculo feito da cidade mais proxima que possui usina de asfalto
Frederico Westphalen
4-LIMPEZA( PAVIMENTO EXISTENTE):
 Varredora da Pista 25.541,90 m²
 Lavagem da pista com lava jato 25.541,90 m²
  Total= 25.541,90 m²
5-PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (SOBRE PAVIMENTO QUE REBERÁ REPERFILAMENTO)
25.541,90 m² x 0,4litros/ m² = 10.216,76 litros.
Total = 10.216,76 litros.
6- REPERFILAMENTO (FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE BINDER CBUQ CAMADA DE REG. COM CBUQ MÉDIA 3 CM COMPACTADA):
25.541,90 m² x 0,03( espessura compactada) = 766,25m³
Total = 766,25m³
7-TRANSPORTE MAT. ASFÁLTICO COM CAMIHÃO CAP. 30000 L. EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DIST. MÉDIA DE TRANP. SUPERIOR A 100 KM ( 416 KM DIST. DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI-CANOAS-RS ATÉ USINA DE CBU FREDERICO WESTPHALEN):
25.541,90 m² x0,03m= 766,25 m³ x 2,55480 (transf. Em tonelada)= 1.957,61T
CALCULO DO CAP- CANOAS A FREDERICO WESTPHALEN(616 KM)
1.957,61T x 0,06 (6% do peso em toneladas do CBUQ)= 117,45 TONELADAS x 416 KM(dist. Da refinaria canoas até Fred. Westplalem)=48.862,08 T.KM
Total = 48.862,08 T.KM
8-TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIM.CBUQ ( FREDERICO WESTPHALEN A TRÊS PASSOS):
1.957,61T x (81,5 KM)
Total 159.545,21 Tx km
9-PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C SOBRE PAVIMENTO ( REPERFILADO E EXISTENTE)
25.541,90m² x 0,4litros/ m²=10.216,76 litros.
Total = 10.216,76 litros.

10-FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO CBUQ (CAMADA DE ROLAMENTO DE CBUQ 4 CM COMPACTADA:
25.541,90 m² x 0,04( espessura) = 1.021,67 m³
Total 1.021,67 m³
11-TRANSPORTE MAT. ASFÁLTICO COM CAMIHÃO CAP. 30000 L. EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DIST. MÉDIA DE TRANP. SUPERIOR A 100 KM ( 416 KM DIST. DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI-CANOAS-RS ATÉ USINA DE CBU FREDERICO WESTPHALEN):
25.541,90 m² x0,04m= 1.021,67 m³ x 2,55480 (transf. Em tonelada)= 2.610,17T
CALCULO DO CAP- CANOAS A FREDERICO WESTPHALEN(616 KM)
2.610,17T x 0,06(6% do peso em toneladas do CBUQ)= 156,61 TONELADAS x 416 KM( dist. Da refinaria canoas até Fred. Westplalem)= 65.149,76 T.KM
Total = 65.149,76 T.KM
12-TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIM.CBUQ ( FREDERICO WESTPHALEN A TRÊS PASSOS):
2.610,17T x (81,5 KM)
Total 212.728,85 Tx km
13-SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACA INDICAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA E VELOCIDADE DIMENSÕES CONF. PROJ.:
62 unid x 0,25 = 15,50 m²
Total = 15,50 m²
14-TUBO DE AÇO GALVANIZADO.:
6 unid x 2,85 = 17,10m ( sinalização velocidade)
56 unid x 3,00 = 168,00 m( placa indicação de faixa de seg. )
Total =185,10 metros
15- CONCRETO E LANÇAMENTO PARA SAPATAS ISOLADAS (PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO).:
56( placa de faixa de seg.) + 6(placa de veloc.)= 62 unid.
(sapatas de 0,35/0,35/0,50) metros x 62 unid.= 3,79m³
Total =3,79 m³
16- LANÇAMENTO PARA SAPATAS ISOLADAS (PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO).:
56( placa de faixa de seg.) + 6(placa de veloc.)= 62 unid.
(sapatas de 0,35/0,35/0,50) metros x 62 unid.= 3,79m³
Total =3,79 m³
17-ESCAVAÇÃO SAPATAS ISOLADAS (PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.:
56( placa de faixa de seg.) + 6(placa de veloc.)= 62 unid.
(sapatas de 0,35/0,35/0,50) metros x 62 unid.= 3,79m³
Total =3,79 m³
18-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA DE SEGURANÇA):
-Serão 28 faixas de segurança (soma total da largura das faixas 315,00 metros.
Dimensões média da largura da rua para pintura de faixas de segurança 11,25 metros. Largura total das 28 faixa de segurança 315,00 metros comprimento da faixa de segurança 2,00 metros de largura.
630,00 m² / 2m ( devido a área vazada da faixa)= 315,00 m²
São 28 faixa de segurança verificar em projeto.
Total =315,00 m²

19-ACESSIBIDADE
Rampa de concreto desempenado(1;2,5;3,5 cimento, areia, brita):
  (56 unidades x ( 1,20m largura x 1,20m comprimento )= 80,64 m²
  (56 unidades x ( 0,50m largura x1,20m comprimento )=33,60 m²
  114,24 m² x 0,05 m =5,71 m³
Total= 5,71 m³
20-PISO PODO TÁTIL:
Será executado em todas as rampas de acesso( 40/40/1,5 cm (largura, comp. espessura), assentado nas rampas).
Piso tátil alerta 56 rampas (1,20 largura) = 67,20 metros/0,4 = 168 unid (0,40/0,40)
Total= 168 unid
Piso tátil direcional 56 rampas x 0,40 (0,40comp.)= 22,40 metros/0,4 = 56 unid por rampa(0,40/0,40)
Total= 56 unid
Total= 224 unid
21-MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO:
3.711 m (serão executados entre passeio e asfalto)
Obs: Meio fio novo que será executado, entre o passeio e a pavimentação.
22-EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DOS MEIO FIO:
168 m³
23- CARGA E DESCARGA DE MATERIAL ( ENTULHO, TERRA E INÇO):
Material provenientes da capina, varreção da rua e abertura das valas das sapatas para pilar das placas de sinalização.
Obs: escavação das valas das sapatas para pilar das placas de sinalização (3,79 m³), material proveniente da varreção da rua 3 m³ e material proveniente da escavação para colocação de meio fio 168 m³= 174,79 m³.
24-TRANSPORTE DE MATERIAL (ENTULHO,TERRA E INÇO) RETIRADA DA OBRA:
174,79 m³ x 6 km ( distância para colocação do entulho)= 1044 m³ x km.
25 -DESMOBILIZAÇÃO
Calculo feito da cidade mais proxima que possui usina de asfalto Frederico Westphalen

        Três Passos, 08 de fevereiro de 2021.

Janete H. Bourscheid
Eng. Civil CREA 101919-D

Camila Mertz Sousa
Eng. Civil CREA RS231477